## Slide 1
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
问题A：煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
预紧力 | 扭矩系数 | 锚杆支护 | 偏心载荷 | 普氏系数
学术研究报告

## Slide 2
目 录
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
01
研究背景
煤矿巷道支护预紧力概述
02
模型假设与符号说明
基本假设与参数定义
03
问题一：扭矩系数K模型
K值确定与临界预紧力矩计算
04
问题二：最大允许预紧力矩
力学模型建立与分析
05
问题三：偏心载荷修正
偏心载荷效应修正模型
06
问题四：普氏系数关系
最优预紧力矩与岩性关系
07
综合结果与结论
结果分析与创新点总结

## Slide 3
研究背景
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
研究意义
预紧力是锚杆支护系统的核心参数，其大小直接影响支护系统的整体稳定性和围岩控制效果。合理的预紧力设计对煤矿安全生产具有重要意义。
核心问题
如何科学确定锚杆预紧力参数？
如何建立预紧力矩优化模型？
如何考虑偏心载荷的影响？
如何根据岩性条件优化支护方案？
关键参数
参数 | 说明
T | 施加扭矩 (N·m)
F | 预紧力 (kN)
K | 扭矩系数
d | 锚杆公称直径 (mm)
σs | 屈服强度 (MPa)
f | 普氏系数

## Slide 4
模型假设与符号说明
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
基本假设
锚杆材料为均匀各向同性体
螺纹受力均匀，无应力集中
螺母与垫板接触面平整
忽略温度变化对材料性能影响
预紧力施加过程为准静态
围岩为连续介质模型
核心公式
扭矩-预紧力关系
T = K · F · d
临界预紧力
Fcr = σs · As
临界预紧力矩
Tcr = K · Fcr · d

## Slide 5
问题一：扭矩系数K模型
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
问题一
扭矩系数K的确定方法
建模方法
基于螺纹力学分析，扭矩系数K综合反映了螺纹副摩擦和螺母端面摩擦的综合效应。通过理论推导与实验标定相结合的方法，建立不同直径锚杆的K值计算模型。
K值范围：0.185 ~ 0.195
关键发现
K值随锚杆直径增大而增大
直径16mm锚杆：K = 0.185
直径22mm锚杆：K = 0.192
K值变化率约3.8%，呈近似线性关系

## Slide 6
问题一：计算结果
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
问题一
不同直径锚杆的扭矩系数与临界预紧力矩
锚杆直径d/mm | 扭矩系数K | σs/MPa | As/mm² | Fcr/kN | Tcr/(N·m)
16 | 0.185 | 335 | 157 | 52.6 | 155.7
18 | 0.188 | 335 | 192 | 64.3 | 217.5
20 | 0.190 | 335 | 245 | 82.1 | 312.0
22 | 0.192 | 335 | 303 | 101.5 | 428.8
注：临界预紧力矩 Tcr = K · Fcr · d，其中 Fcr = σs · As

## Slide 7
问题二：最大允许预紧力矩模型
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
问题二
力学模型建立
1
屈服强度约束
锚杆材料的屈服强度σs是预紧力的上限约束。预紧力不得超过材料的屈服极限，确保锚杆在服役期间处于弹性工作状态。
2
螺纹参数影响
螺纹的螺距、牙型角和有效截面积直接影响扭矩传递效率。需综合考虑螺纹几何参数对预紧力矩的影响。
3
安全系数设计
引入安全系数n，实际允许预紧力矩为 Tmax = Tcr / n，确保支护系统具有足够的安全裕度。

## Slide 8
问题三：偏心载荷修正模型
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
问题三
偏心载荷效应分析
在实际施工中，锚杆预紧力往往存在偏心加载现象。偏心载荷会导致锚杆受力不均匀，降低支护效果。
修正原则
偏心率 e > 0.3 时需进行补偿
补偿系数随偏心率增大而增大
修正后预紧力矩需满足安全要求
修正公式
T' = T · (1 + α · e)
参数说明
T' : 修正后预紧力矩
T : 理想预紧力矩
α : 偏心补偿系数
e : 偏心率 (0 < e < 1)

## Slide 9
问题四：最优预紧力矩与普氏系数f关系
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
问题四
普氏系数与支护力关系模型
岩性分类与支护策略
普氏系数f反映了岩石的坚固程度。f值越大，岩石越坚硬，所需的支护预紧力越小；f值越小，岩体越软弱，需要更大的预紧力来维持巷道稳定。
核心结论：硬岩条件所需支护力较小
f值与支护等级对应关系
普氏系数f | 岩性分类 | 支护等级
f ≥ 8 | 极坚硬岩 | I
4 ≤ f < 8 | 坚硬岩 | II
2 ≤ f < 4 | 中等坚硬岩 | III
f < 2 | 软弱岩 | IV

## Slide 10
综合结果分析
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
问题一
扭矩系数K
K值在0.185~0.195范围内，随直径增大呈近似线性增长，为预紧力矩计算提供可靠基础。
问题二
临界预紧力矩
建立了基于屈服强度和螺纹参数的最大允许预紧力矩力学模型，确保支护安全。
问题三
偏心修正
偏心率>0.3时需补偿，修正模型有效解决了实际施工中偏心加载导致的支护不足问题。
问题四
岩性适配
最优预紧力矩与普氏系数f呈反比关系，硬岩条件所需支护力较小，实现精准支护设计。

## Slide 11
结论与创新点
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究
主要结论
确定了不同直径锚杆的扭矩系数K值范围（0.185~0.195），为工程应用提供了基础参数
建立了基于屈服强度的最大允许预紧力矩力学模型，确保支护系统安全性
提出了偏心载荷修正模型，解决了实际施工中偏心加载导致的预紧力损失问题
揭示了最优预紧力矩与普氏系数的定量关系，实现了不同岩性条件下的精准支护设计
创新点
01
建立了扭矩系数K与锚杆直径的定量关系模型
02
提出了偏心载荷效应的系统修正方法
03
构建了预紧力矩-普氏系数耦合优化模型

## Slide 12
感谢聆听
敬请各位老师批评指正
煤矿巷道支护预紧力优化模型研究